## Slide 1
视觉解码研究进展：分类（樊梦欣）
Kawakami T, Ogawa T, Haseyama M. Novel image classification based on decision-level fusion of EEG and visual features[C]//2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2014: 5874-5878.
数据
任务
多模态图像分类：EEG与视觉特征融合
刺激物: 实验中使用 Caltech101 数据集中的图像作为刺激物，分为目标图像和非目标图像。目标图像用于图像分类，包括“熊猫”、“足球”和“草莓”类别，每个类别 35 张图像。非目标图像用于背景噪声，包括“飞机”、“大象”、“约书亚树”、“金字塔”和“订书机”类别。
实验范式: 实验采用类似 oddball 范式的任务。参与者盯着屏幕上显示的图像，并被告知图像所属的类别。目标图像和非目标图像交替出现，每个图像呈现时间为 3 秒，两个图像之间有 3 秒的间隔，用于消除前一个图像的影响。
数据收集:使用 12 个通道记录 EEG 信号，根据国际 10-20 系统放置电极。EEG 信号经过放大和带通滤波，采样率为 2kHz。
数据量:
实验参与者：3 名健康成年人 目标图像：每个类别 35 张，共 105 张 非目标图像：每个类别 20 张，共 100 张

## Slide 2
视觉解码研究进展：分类（樊梦欣）
Kawakami T, Ogawa T, Haseyama M. Novel image classification based on decision-level fusion of EEG and visual features[C]//2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2014: 5874-5878.
方法
方法
EEG 特征提取: 从 EEG 信号中提取与图像内容相关的特征，例如 θ 波、α 波、β 波的功率百分比等。这些特征可以反映大脑对图像内容的响应，为图像分类提供新的信息来源。
视觉特征提取: 从图像中提取传统的视觉特征，例如 SIFT、PHOG 和 GIST 描述符。这些特征可以描述图像的纹理、形状和颜色等信息，为图像分类提供基础信息。
特征选择: 使用 mRMR 算法对 EEG 特征进行选择，降低特征维度并保留对分类有用的特征。这可以提高分类器的效率和准确性。
SVM 分类器: 使用 SVM 分类器分别对 EEG 特征和视觉特征进行分类。SVM 是一种有效的分类方法，可以处理非线性问题。
决策层融合: 使用核化决策层融合方法将 EEG 分类结果和视觉分类结果进行融合，得到最终的分类结果。决策层融合可以充分利用两种特征的优势，提高分类的准确性。
基于决策层融合的EEG和视觉特征图像分类（组合创新）

## Slide 3
视觉解码研究进展：分类（樊梦欣）
Kawakami T, Ogawa T, Haseyama M. Novel image classification based on decision-level fusion of EEG and visual features[C]//2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2014: 5874-5878.
结果
性能指标：
分类准确率 (Accuracy): 正确分类的图像数量占总图像数量的比例，是衡量分类模型性能的主要指标。
达到的数值：
使用核化决策层融合方法，该方法的分类准确率平均比仅使用视觉特征的最高准确率 (SIFT) 高出 9%。
对于每个参与者，该方法的分类准确率都比仅使用 EEG 特征或视觉特征要高。
与前人结果的对比：
与仅使用视觉特征的方法相比，该方法取得了显著的性能提升。
与仅使用 EEG 特征的方法相比，该方法能够更好地处理所有参与者的数据。
结论：
该方法有效地融合了 EEG 和视觉特征，提高了图像分类的准确性。
核化决策层融合方法在融合多种分类结果方面表现出色。
该方法可以应用于其他多模态场景，并具有推广价值。

## Slide 4
视觉解码研究进展：分类（樊梦欣）
Kawakami T, Ogawa T, Haseyama M. Novel image classification based on decision-level fusion of EEG and visual features[C]//2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2014: 5874-5878.
总结
创新点：
1、该方法首次将 EEG 特征应用于图像分类，并结合视觉特征进行多模态融合实现图像分类。
2、该方法创新性地使用核化决策层融合方法，有效地融合了多种分类结果，提高了分类的准确性。
3、该方法使用 mRMR 算法对 EEG 特征进行选择，降低了特征维度并保留了有用的特征，提高了分类器的效率和准确性。
优点：
1、该方法能够显著提高图像分类的准确性，优于仅使用视觉特征或 EEG 特征的方法。
不足：
1、实验数据仅使用了 Caltech101 数据集的部分图像。
2、该方法使用了传统的视觉特征提取方法，可以探索更先进的特征提取方法，例如深度学习特征。
3、该方法使用了核化决策层融合方法，可以探索其他融合方法，例如特征层融合、模型层融合等。